EE 133 TEKNİK RESİM DÖNEM PROJESİ

ELEKTRONİK TAVLA ZARI

NİHAT ERDİ SAMARAZ

05-06-7834

DANIŞMAN

DR. MUTLU BOZTEPE

EGE ÜNİVERSİTESİ

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

İZMİR, 2007

YAPILAN ÇALIŞMALARIN

ÖZETİ

Bu ödevi aldıktan sonra ilk olarak projeyi tespit edebilmek için bana yardımcı olabilecek birkaç Internet sitesi ismi öğrendim.Daha sonra bu sitelerde dolaşarak proje aradım.Projemi “eproje.com” adresinde buldum.bu projeyi seçmemdeki en önemli sebep geçen senelerde buna benzer bir proje yapılmamış olmasıdır.Asıl yapılış sebebi tavla zarı olmasına rağmen zarla oynanabilecek tüm oyunlarda rahatlıkla kullanılabilir.Öncelikle enerji girişi belirtilme- diği için projenin son aşamasında biraz zorlandım.Tabi devrede 3 entegrenin olması baskılı devre çizim aşamasında da zorluk yaşamama sebep oldu.Orijinalinde açıklanmayan bir anahtarı şemada göstermeyip son aşamada aynı hatta bağladım.Baskılı devre çiziminde bakır kablolar arası daha uzun mesafelerde bırakılırsa lehimleme aşamasında fazla zorluk çekmez-

ler.

|  | Harcanan Süre |
| --- | --- |
| Proje arama | 2-3 gün |
| Şema çizimi | 1 gün |
| B.Devre çizimi | 12-13 gün(Farklı 5-6 yerleşimden sonra) |
| Lehimleme | 1 gün |

| Adet | Malzeme | Sembol | Devre Elemanları |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 |  | R-EU_0207/10 | R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9 |
| 4 |  | 1N4148 | D1, D2, D3, D4 |
| 1 |  | C-EU025-050*050 | C1 |
| 1 | CD4011 | CD4011 | IC1 |
| 2 | CD4018 | CD4018 | IC2, IC2 |
| 14 |  | LED5MM | LED1, LED2, LED3, LED4, LED5, LED6, LED7, LED8, LED9, LED10, LED11, LED12, LED13, LED14 |

Şeması

Yerleşim planı

Lehim yüzü

Yerleşim planı+Lehim yüzü+Eleman yüzü

Elektronik Tavla Zarı