TEKNİK RESİM DÖNEM ÖDEVİ PROJESİ

FONKSİYONER YÜRÜYEN IŞIK

DANIŞMAN

DR.MUTLU BOZTEPE

ÖĞRENCİ

MESUT BİNİCİ

EGE ÜNİVERSİTESİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

2006–2007

YAPILAN ÇALIŞMALARIN ÖZETİ

Fonksiyoner yürüyen ışık projesini www.elektronik.mekani.com adresinden buldum. Bununla beraber birçok proje de buldum. Hocamız bunun en uygun olduğunu söyledi.

Fonksiyoner yürüyen ışık devresi akan ışık dizisi yapmak için oldukça uygun bir devreydi. İkili sayıcı / bölücü entegresi olan 4060 ve T1 transistörü ile yürüyen ışık için gerekli sinyaller üretilir ve ikili koda çevrilir. İkili kodlu yukarı / aşağı sayıcı olan 4510 entegresi ile on kanal kod çözücü olan 4028 entegresi kumanda edilir. 4510 entegresinin komutlarına uygun olarak 4028 entegresi tristörleri tetikler ve ortaya istenilen ışık dizisi çıkar.

Devreye hazırlarken karşılatığım zorluklar şema çizimi ile başladı. Eagle programını kullanabilmek pek kolay olmadı. Montaj ve lehimlemede pek zorlanmadım. Ayrıca 12 voltluk güç kaynağı bulma da zorlandım. Akü almamı önerdiler. Çankaya’ da her yeri gezdim üstelik 12 voltluk pil buldum. Her şey çok güzeldi. İleride kendi başıma tekrar böyle bir devre yapmayı düşünüyorum.

Proje yapımı zaman çizelgesi

| DEVRENİN ARAŞTIRILMASI VE SEÇİLMESİ | 1HAFTA |
| --- | --- |
| DEVRENİN SHEMATIC ÇİZİMİ | 1HAFTA |
| DEVRENİN PCB ÇİZİMİ | 2HAFAT |
| SHEMATIC VE PCB’NİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ | 1HAFTA |
| PCB’NİN KARTA AKTARIMI | 1HAFTA |
| LEHİMLEME VE MONTAJ | 1GÜN |

Malzeme listesi

| MALZEME | SEMBOL | DEVRE ELEMANLARI | DEĞER | ADET |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LED | SFH482 | LED1….10 |  | 10 |
| CAPACITOR | CDB53 | C1 | 22uF | 1 |
| CAPACITOR | 043X133 | C2 | 47n | 1 |
| ENTEGRE | 40XX | IC1 | 4060 | 1 |
| ENTEGRE | 45XX | IC2 | 4510 | 1 |
| ENTEGRE | 40XX | IC3 | 4028 | 1 |
| RESİSTOR | 0207/10 | R1…R4 | 1M | 4 |
| RESİSTOR | 0207/10 | R1…R1O | 1k | 10 |

DEVRE ŞEMASI

Shematic

BASKI DEVRE ŞEMASI

Lehim yüzü(Componet side)

Yerleşim yüzü(solder side)

Lehim ve yerleşim yüzü

Devrenin  fotoğrafı