BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM

DÖNEM PROJESİ

Kara Şimşek Devresi

Adı			:Fatih

Soyadı		:KIRLI

Numarası		:05-05-7093

Danışman

Dr. Mutlu BOZTEPE

EGE ÜNİVERSİTESİ

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

İzmir, 2007

YAPILAN ÇALIŞMALARIN ÖZETİ

Önce devreyi www.uğur-online.com adresinden buldum ve devreyi eagle’da çizip çizemeyeceğimi kontrol ettim. Çizebileceğime karar verince eagle’da devre şemasını çizdim hataları denetledim ve bunlardan ayıkladım. Sonra board’u açtım elemanları düzgün şekilde dizdim ve aralarındaki bağlantıyı yaptım bağlanmayan kabloları da aktarma yoluyla birleştirdim. Şemayı çizerken en zor devreyi bulurken zorlandım çünkü aradığım entegre  eagle da kayıtlı değildi ama onun isminde olan ve şekil olarak farklı olan entegreyi kullandım ve yapmaya çalıştım sonunda da oldu.

Bunların hepsi bittikten sonra sıra baskı devresini çizmeye gelmişti. Bunun için devre çizen biriyle anlaşmıştı ve devreyi çizmesi için sipariş verdim. Birkaç gün sonra evreyi aldım ama tam olarak parçaların büyüklüğünü bilmediğim için parçaları yerleştirmekte büyük zorluk çektim. Dirençler kısa geldi. Ledlerin de aralıkları kısaydı ondan entegrelerin şekilleri güzel olmadı.

Lehimlerken çok zorluk çektim çünkü ilk defa elime lehim makinesi aldım ve lehimler pek yerini tutturamadım. Sonlara doğru yaptığım lehimler güzel oldu yani zamanla öğreniliyormuş bunu öğrendim. Zaman olarak da en çok lehimleme zamanımı aldı zorlandım ama sonunda  bitirdim.

Devreyi yaparken bir zamanlama çizelgesi yapacak olursam geçen süreler:

Devre Şeması		:3 saat

Devrenin boardu	:2 saat

Lehimleme		:2 gün

En son olarak eğer bir devre yapmak istiyorsanız önce elemanların boyutlarını iyi öğrenin ve ona göre çizim yapın çünkü daha sonra boarda lehimlerken çok zorluklar çekiliyor. Entegreleri alırken de altlarına soket alın çünkü aksi takdirde lehim yaparken entegrelere zarar verebilirsiniz.

MALZEME LİSTESİ

R1 			:47K

R2 			:470K

R3,R4 			:10K

R5........R14	 	:2,2 K

R15 			:4,7 K

C1			:100 nF

C2			:100 µF

C3			:100 nF

D1 			:1N 4148

Tr1........Tr10 		:BC 639

IC1 			:4011

IC2 			.4510

IC3			:4028

LED1....LED10	.Kırmızı

DEVRE ŞEMASI

BASKI DEVRE ŞEMASI

Yerleşim planı

Lehim yüzü (solder side)

Yerleşim planı + Lehim yüzü (solder side) + Eleman yüzü (component side)

GERÇEKLEŞTİRİLEN DEVRENİN FOTOGRAFI