EE 133

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM

DÖNEM PROJESİ

BCD  SAYICI

AHMET DERMANİ

0505-7082

Danışman

Dr. Mutlu BOZTEPE

EGE ÜNİVERSİTESİ

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

İzmir, 2007

YAPILAN ÇALIŞMALARIN ÖZETİ

Projenin adı bcd sayıcıdır. İşlevi: zamanlayıcı, sayıcı, kod dönüştürücü ve dekoder işlevi gören entegrelerle display’de rakamları belirli bir süre arayla sırasıyla göstermek. Yani en basit, ilkel bir saat devresidir.

Dönem projesi verildiği ilk hafta internetten onlarca devre şemasına göz attım. Bunlardan 3 tanesini gözüme kestirdim, fakat bunların ikisi diğer arkadaşlarınkiyle aynı olduğu için kabul edilmedi.

Sonra hocamız bana internetten bcd sayıcı devresini buldu. İlk başta devre bana karmaşık geldi ama şema çiziminde pek zorlanmadım. Asıl vaktimi alan baskılı devre çizimiydi. Elemanları rastgele yerleştirdim ve yolları da autorouter’la çizdim. Fakat yollar ve elemanlar hiç düzenli olmadığından kabul görmedi ve ertesi hafta elemanları düzgünce yerlaştirip, yolları kendim çizmeye çalıştım. Birkaç elemanın yerleri tutmadığından onları şemadan değiştirdim. En az atlama yapmak istediğimden dolayı bu çizim e 3 gün boyunca uğraştım. Sonunda en az 5 atlamayla devremi tamamladım.

Çankaya’da baskılı devresini çıkarttım. Bayramı memlekette geçiridiğim için oradaki bir televizyon tamircisinden lehim yapmayı öğrendim. Lehim yerleri çok küçük olduğundan ince lehim teli, lehim pastası ve sivri uclu kalem havya kullandım. Lehimleme işlemi bittikten sonra da devrem hazır hale geldi.

MALZEME LİSTESİ

| Adet | Malzeme | Değer | Devre elemanı |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Direnç | 560 ohm | R7,R8,R9,R10,R11,R12,R13 |
| 3 | Direnç | 10k | R4,R5,R6 |
| 2 | Direnç | 1k | R1,R3 |
| 1 | Direnç | 15k | R2 |
| 1 | Entegre | 4510N | IC1 |
| 1 | Entegre | 4511N | IC2 |
| 1 | Entegre | 4025N | IC3 |
| 1 | Entegre | LM555N |  |
| 4 | Diyot | 1N4148 | D2,D3,D4,D5 |
| 2 | Kondansatör | 100uF | C1,C3 |
| 1 | Kondansatör | 47uF | C2 |
| 1 | On/off |  | ON/OFF |
| 1 | Push button |  | GO |
| 1 | Display |  | D1 |
| 1 | Klemens |  | X1 |
| 1 | Batarya | 9V |  |

DEVRE ŞEMASI

BASKI DEVRE ŞEMASI

Yerleşim planı

Lehim yüzü (solder side)

Yerleşim planı + Lehim yüzü (solder side) + Eleman yüzü (component side)

GERÇEKLEŞTİRİLEN DEVRENİN FOTOGRAFI