EE 125

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM

DÖNEM PROJESİ

60 WATT GİTAR AMFİSİ

ALİ GÜROL DİNDAR

05-06-7830

Danışman

Dr. Mutlu BOZTEPE

EGE ÜNİVERSİTESİ

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

İzmir, 2007

YAPILAN ÇALIŞMALARIN ÖZETİ

Projeyi http://www.redcircuits.com/Page65.htm  web adresinden buldum.Bu projeyi işime yarayabilecek bir proje olması nedeniyle seçtim.Yaptığım proje 2 jack girişli 60 watt RMS çıkış gücüne sahip bir elektro gitar amfisidir.Projeyi gerçekleştirirken bat 46 diyotların bulunamaması dışındaki en büyük sorun baskı devre bastırılması ve malzemelerin lehimlenmesi sırasında oluştu. Baskıyı yapan yerin basarken yanlışlık yapması kurban bayramının da araya girmesiyle 1 haftalık bir zaman kaybına sebep oldu.malzemelerin lehimlemesi sırasında ise yolların yakınlığı biraz problem yarattı. Onun dışında önemli bir zorluk yaşamadım.Projede zorunlu sadece bir tane değişikliğe gitmek zorunda kaldım. Bat46 diyotları bulamadığımdan dolayı normal silikon 1n4148 diyotlardan kullanmak zorunda kaldım. 1n4148 diyotları sitede proje için onların da kullanılabileceğinin belirtilmiş olmasından dolayı kullandım.

| Proje Yapımında Harcanan Süreler |
| --- |
| Projenin seçilmesi Şematik çizimi Board çizimi Baskı devre yapımı | 2 gün 1 hafta 1 hafta 2 hafta |

MALZEME LİSTESİ

Amplifier part 1:

R1__________________6K8    1W Resistor

R2,R4_____________470R   1/4W Resistors

R3__________________2K   1/2W Trimmer Cermet

R5,R6_______________4K7  1/2W Resistors

R7________________220R   1/2W Resistor

R8__________________2K2  1/2W Resistor

R9_________________50K   1/2W Trimmer Cermet

R10________________68K   1/4W Resistor

R11,R12______________R47   4W Wirewound Resistors

C1,C2,C4,C5________47µF   63V Electrolytic Capacitors

C3________________100µF   25V Electrolytic Capacitor

C6_________________33pF   63V Ceramic Capacitor

C7_______________1000µF   50V Electrolytic Capacitor

C8_______________2200µF   63V Electrolytic Capacitor (See Notes)

D1_________________LED    Any type and color

D2________Diode bridge   200V 6A

Q1,Q2____________BD139    80V 1.5A NPN Transistors

Q3_____________MJ11016   120V 30A NPN Darlington Transistor (See Notes)

Q4_____________MJ11015   120V 30A PNP Darlington Transistor (See Notes)

SW1_______________SPST Mains switch

F1__________________4A Fuse with socket

T1________________220V Primary, 48-50V Secondary 75 to 150VA Mains transformer (See Notes)

PL1_______________Male Mains plug

Preamplifier part 1:

P1,P2______________10K   Linear Potentiometers

P3_________________10K   Log. Potentiometer

R1,R2______________68K   1/4W Resistors

R3________________680K   1/4W Resistor

R4________________220K   1/4W Resistor

R5_________________33K   1/4W Resistor

R6,R16______________2K2  1/4W Resistors

R7__________________5K6  1/4W Resistor

R8,R21____________330R   1/4W Resistors

R9_________________47K   1/4W Resistor

R10_______________470R   1/4W Resistor

R11_________________4K7  1/4W Resistor

R12,R20____________10K   1/4W Resistors

R13_______________100R   1/4W Resistor

R14,R15____________47R   1/4W Resistors

R17,R18,R19_______100K   1/4W Resistors

C1,C4,C5,C6________10µF   63V Electrolytic Capacitors

C2_________________47µF   63V Electrolytic Capacitor

C3_________________47pF   63V Ceramic Capacitor

C7_________________15nF   63V Polyester Capacitor

C8_________________22nF   63V Polyester Capacitor

C9________________470nF   63V Polyester Capacitor

C10,C11,C12________10µF   63V Electrolytic Capacitors

C13_______________220µF   63V Electrolytic Capacitor

D1,D2____________1n4148   Silicon Diodes

Q1,Q3____________BC546    65V 100mA NPN Transistors

Q2_______________BC556    65V 100mA PNP Transistor

J1,J2___________6.3mm. Mono Jack sockets

SW1,SW2___________SPST Switches

DEVRE ŞEMASI

part1

part2

BASKI DEVRE ŞEMASI

Yerleşim planı

Lehim yüzü (solder side)

Yerleşim planı + Lehim yüzü (solder side) + Eleman yüzü (component side)

GERÇEKLEŞTİRİLEN DEVRENİN FOTOGRAFI