EE 125

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM

DÖNEM PROJESİ

AKÜ GERİLİM SEVİYE GÖSTERGESİ

MURAT GÜNGÖR

05-06-7816

Danışman

Dr.Mutlu Boztepe

Ege Üniversitesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

2007

PROJENİN ÖZETİ

Devre şemasını http://www.elk.itu.edu.tr/~deniz/mylibrary/circuits/ecir.html adresinden buldum. Başta seçtiğim proje farklıydı aslında. Elamanlardan birini bulamadığım ve şema çiziminde problem yaşadığım için değiştirmek zorunda kaldım. Bu devre benim anladığım kadarıyla basit bir voltmetre. 0-12V arası gerilim değişmelerinde ledlerin yanıp sönmesi gözlenerek gerilim düşümleri veya yükselmeleri tespit edilebiliyor. Gerilim arttıkça LED'ler sıra ile yanarken bir alt seviyedeki LED sönmüyor.

Yapımında ve malzeme temininde çok zorlanmadım. Kart basımını çoğu arkadaşımın yaptığı gibi hazır yaptırdım. Projenin tamamı aradaki boşlukları çıkarırsam 3-4 günümü aldı. Özellikle montaj ve lehim kısmı gerçekten çok keyifli geldi. Çizim veya malzeme alışverişi kısmı biraz daha sıkıcıydı bunlara göre.

| Şema ve baskılı devre çizimi | 1 gün |
| --- | --- |
| Malzeme temini | 1-2 saat |
| Kart basımı | 1 gün |
| Montaj ve lehim | 2-3 saat |
| Rapor | 1 saat |

|  | Malzeme listesi |
| --- | --- |
|  | Vcc | +15V doğru gerilim |
|  | Vb | Seviyesi gösterilecek olan doğru gerilim |
|  | R1 | 280  1/4 watt direnç |
|  | R2 | 100  ayarlı direnç |
|  | R3 | 680  1/4 watt direnç |
|  | R4 | 100  ayarlı direnç |
|  | R5 | 280  1/4 watt direnç |
|  | R6 | 33 k 1/4 watt direnç |
|  | R7, R8 | 5.6 k 1/4 watt direnç |
|  | C1 | 1 µF seramik kapasitör |
|  | U1 | LM3914 nokta/sütün gösterge sürücüsü |
|  | LED1-10 | Genel amaçlı ışık veren diyot (LED) |

DEVRE ŞEMASI

BASKILI DEVRE ŞEMASI

Lehim yüzü

Yerleşim planı

Yerleşim planı + lehim yüzü

DEVRENİN GÖRÜNÜMÜ