EE125

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM

DÖNEM PROJESİ

YENİ YIL YILDIZI

TESLİM ALAN: MUTLU BOZTEPE

ÖĞRENCİ:KEVSER SESİBÜYÜK

NO:05-06-7832

EGE ÜNİVERSİTESİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

İZMİR 2006-2007

PROJE HAKKINDA BİLGİ VE YAPIM AŞAMALARI

Proje ödevi verildiği zaman önce internetten ve okul kütüphanesinde bir araştırma yaptım. Birkaç tane örnek proje buldum. Onların arasından bana en uygun gelen Electronik-Elector dergisinin Şubat 2005 sayısından bulduğum Yeni Yıl Yıldızı projesi oldu.Bu projeyi seçmemdeki en büyük etken kolay malzeme ve ucuz maliyetti.

Bu sistem kısaca basit bir jeneratörün çalıştığı gibi çalışır. Pek çok LED den oluşan bu sistem küçük bir yıldız şeklindedir, en basit örnek olarak yeni yıl kutlamalarında kullanılabilecek dekoratif bir malzeme olabilir. Bu basit sistemde yıldız şekli LED lerden oluşmuştur.

Birinci LED(D2)  yıldızın merkezinde olandır. Bunu takip eden D3-D19 arasında yıldızın iç halkasını oluşturur. Diğer LED’ler de böyle birbirini takip eden şeklinde sıralanır. Son olarak da D43-D50 arası yıldızın son halkasını oluşturur. Böyle sıralanan ışıkların yanma hızı da potansiyometrenin ayarına bağlıdır.

ZAMAN ÇİZELGESİ

| Ödevin Seçilmesi | 1 hafta |
| --- | --- |
| Devre Şeması | 2 hafta |
| Baskılı Devre Çizimi | 2 hafta |
| Montaj | 2 hafta |

MALZEME LİSTESİ

| ADET | MALZEME | SEMBOL | DEVRE ELEMANI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Direnç | REU-0204 | R1 |
| 1 | Direnç | REU-0204 | R2 |
| 1 | Direnç | REU-0411 | R3 |
| 1 | Direnç | REU-0204 | R4 |
| 7 | Direnç | REU-0204/7 | R5,R6.R9.R12,R15,R18,R21 |
| 10 | Direnç | REU-0204/7 | R7,R8,R10,R11,R13,R14,R16,R17,R19 |
| 1 | Potansiyometre | TRIM-EU-PT10 |  |
| 3 | Kondansatör | C-EU-075-032X103 |  |
| 1 | Kondansatör | CPOL-EUTT2D5 |  |
| 1 | Diyot | 1N4148 |  |
| 49 | LED | LED5MM |  |
| 7 | Transistor | BC547 |  |
| 1 | Entegre | Ua555N |  |
| 1 | Entegre | 744017N |  |

DEVRE ŞEMASI

YERLEŞİM PLANI

LEHİM YÜZÜ

LEHİM YÜZÜ+YERLŞİM PLANI=HEPSİ

SON HALİ